金图PB-220手动桌面型无线胶装机操作流程 平装操作方法

在网络询盘、售后服务过程中经常用朋友问无线胶装机怎么用、平装胶订如何操作等等这样的问题，虽然装订机一般都配有说明书，无线胶装机厂家也会提高各种售前、售后服务，但由于资料缺失、人员变动等各种原因，像无线胶装机怎么操作使用这类问题成为非常常见的问题，下面，金图世纪的技术员就以金图PB-220手动桌面型无线胶装机平装操作方法为例子为大家简单的介绍下常见的桌面式手动无线胶装机的操作方法供大家参考。

温度控制操作面板

PB-220型桌面式手动胶装机是一款外形小巧,操作简单,集多种功能于一体的全新概念快速装订设备。金图PB-220手动桌面型无线胶装机可以轻松制作软皮标准胶装,硬皮封面的精装胶装,便签和信纸的成册装订,个性化的相册装订以及办公文件和投标标书装订等多种装订形式。

金图PB-220手动桌面型无线胶装机操作流程

平装操作方法

接通电源,调整左侧温度控制面板的工作温度设定值,当温度控制面板的数字值达到150℃以上时,取下添胶口盖,观察胶锅内的胶水完全融化后就可以开始进行正常的装订工作了。

把夹紧移动单元向外侧滑动并靠近夹紧平衡板,将夹紧手柄向上推起锁紧,将操作手柄向上稍稍抬起使翻转工作台的下方开口处露出,这时将已折好的装订封面从翻转工作台的张开处放入并放下操作手柄使翻转工作台复位。

把需要装订的文件撞齐后从翻转工作台的张开处放入已放好的装订封面上,向右侧和纸边定位柱靠齐并确保纸张和装订封面完全贴靠在翻转工作台的靠板上,用手轻轻拍打纸张上部,使纸张叠放整齐。

向内侧滑动移动夹紧单元,直至将纸张顶紧,将夹紧手柄向上方推动,锁紧移动夹紧单元。

向下压动操作手柄,工作台的软皮封面压板向后移动.直到和装订封面靠紧后,再加力压2-3秒钟后放开操作手柄,这样使装订封面的形状相对固定,方便后期的装订工作。

向上推动操作手柄,使翻转工作台向后翻转至停止位置,此时需要涂胶的书脊向上。

书脊铣槽:用右手把装订封面向下拉住,左手握住铣刀手柄将铣刀单元向右匀速滑动,到右侧停止位置后,再向左侧快速滑动至停止位置,书脊铣槽工作完成。

涂胶:用左手把装订封面向下拉住,右手握住涂胶手柄将涂胶单元,向左匀速滑动,到左侧停止位置后,再向右侧匀速滑动至停止位置,书脊涂胶工作完成。

向下拉动操作手柄,使翻转工作台向前翻转至停止位置,用左手轻拿住装订封面,右手将操作手柄继续下压,工作台的软皮封面压板向后移动直到和装订封面靠紧后,再加力压5-10秒钟后放开操作手柄,将夹紧手柄向下拉开,并向外侧将滑动夹紧单元拉出,取出装订完成的文件,整个装订过程完成。

如果您想了解更多关于无线胶装机、无线胶订、无线胶装机相关信息，可访问北京胶装机厂家北京世纪金图官网(www.zknt.com  ) 或来电咨询。

金图全国统一服务热线：400-890-7708。

售后服务热线：010-51265840