ZLDG系列全自动流量式灌装机

适用液体:

食用油、润滑油等有浓度、粘稠度的液体。

本机特点:

本机采用316不锈钢制作，设计紧凑合理，外形简洁美观，灌装量调节方便，精度高，整机采用进口电器元件。借鉴了欧美国家的先进灌装流程控制技术，进口彩色触摸屏人机界面，灌装进程实现一键式操作，性能稳定。

本机带有有温度调节装置，灌装嘴有回吸功能，防滴漏。采用名牌流量计计量准确，误差不大于0.2%，下潜灌装有缓冲装置，液体不外溢，符合GMP企业使用标准，本系列产品已于2007年顺利打入欧盟市场。

技术参数:

电源: 380V 三相四线           灌装头数: 定制

功率: 0.75KW                  生产能力: 350-2600瓶/时

灌装容量: 可调    	          灌装精度: ±0.2%

重量: 750KG

| 型号 | ZLDG-2 | ZLDG-4 | ZLDG-6 | ZLDG-8 | ZLDG-10 | ZLDG-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌装嘴数量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 生产能力 | 350-500 | 400-800 | 1000-1500 | 1500-2200 | 1600-2200（5升瓶计） | 1800-2600（5升瓶计） |
| 尺寸 以mm计（长*宽*高） | 1200*970*1900 | 1400*970*1900（750kg） | 1600*970*1900 | 1800*970*1900（1000kg） | 2000*970*1900 | 2200*970*1900 |